# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

# ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# г. Лихославль

| 29.12.2018 | № 526 |
| --- | --- |

# Об условиях приема загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль

В соответствии с федеральными законами  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации  от 31.12.1995 № 1310  «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»,  от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»,  от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»,  от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»,  от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду», постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2018 N 166-пп «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Тверской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов Тверской области», решением Совета депутатов городского поселения город Лихославль от 30.11.2017 № 235 «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль органам местного самоуправления муниципального образования «Лихославльский район», решением Собрания депутатов Лихославльского района от 25.12.2017 № 253 «О принятии муниципальным образованием «Лихославльский район» полномочий по вопросам местного значения муниципального образования городское поселение город Лихославль на 2018 год», администрация Лихославльского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

# Утвердить Условия приема загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль (приложение).

# Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Наша жизнь», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Лихославльский район» в сети Интернет.

# Глава Лихославльского района                                                       	     Н.Н.Виноградова

Приложение

к постановлению администрации Лихославльского района

от 29.12.2018 № 526

Условия приема загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации)

городского поселения город Лихославль

1. Настоящие Условия приема загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль, устанавливают требования к приему загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль.

2. Действие настоящих Условий не распространяется на Абонентов организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ), в отношении которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с момента установления таким Абонентам нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

3. Сточные воды Абонентов могут быть приняты в  централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль, если содержание в них загрязняющих веществ соответствует предельно-допустимым концентрациям загрязняющих веществ, принимаемых со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль (далее – ПДК), и если они не содержат загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль.

4. Предельно-допустимым концентрациям загрязняющих веществ, принимаемых со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль указаны в приложении 1 Условий.

5. Перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль указан в приложении 2 Условий.

6. ПДК загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль определены с учетом следующих условий:

а) соблюдение нормативов допустимых сбросов (далее - НДС) сточных вод и загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты, утвержденных для организации ВКХ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

б) обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях организации ВКХ;

в) техническая и технологическая возможность очистных сооружений организации ВКХ очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

7 . Расчет взимания платы за сброс загрязняющих веществ, принимаемых со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации) городского поселения город Лихославль выполняется организацией ВКХ.

8. Организация ВКХ осуществляет контроль за соблюдением Абонентами требований настоящих Условий и при их нарушении:

- обращается в контролирующие органы с предложениями о принятии необходимых мер в отношении предприятий и лиц, ответственных за сброс сточных вод в систему канализации городского поселения город Лихославль с нарушением установленных Условий;

-при нарушении настоящих Условий ставит вопрос перед органом местного самоуправления о прекращении принятия от Абонента стоков в систему канализации городского поселения город Лихославль.

Приложение 1

к Условиям приема загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации)

городского поселения город Лихославль

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРИНИМАЕМЫХ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ АБОНЕНТОВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИХОСЛАВЛЬ

| Наименование загрязняющих веществ | ПДК в мг/л |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 116 |
| Сухой остаток | 1000 |
| Биологическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5) | 67 |
| Хлориды | 300 |
| Сульфаты | 100 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 |
| Нитраты | 40 |
| Нитриты | 0,08 |
| Азотаммонийные соли | 33,26 |
| Медь | 0,007 |
| Цинк | 0,03 |
| Хром (III) | 0,54 |
| Железо | 0,4 |
| Никель | 0,016 |
| Нефтепродукты | 0,05 |
| Водородный показатель (рН) | 6,5-8,5 |

Приложение 2

к Условиям приема загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами Абонентов в централизованную систему водоотведения (канализации)

городского поселения город Лихославль

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИХОСЛАВЛЬ

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением N 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот с pH < 5,0 и щелочей с pH > 10,0.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями).

5. Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7. Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.